Winkelumrechner

Aufgabe:

Schreiben Sie ein Programm für die Umrechnung von Winkelmaßeinheiten, das je nach Wahl des Benutzers das Bogenmaß in das Gradmaß oder das Gradmaß in das Bogenmaß umrechnet.

Es gilt:	Konstante

Die Ausgabe des Programms soll genau der nebenstehenden Abbildung entsprechen.

Benutzereingaben sind rot gekennzeichnet.

Winkel-Umrechnung
-----------------

(1) Bogenmass-> Gradmass

(2) Gradmass-> Bogenmass

Ihre Wahl: 1

Winkel im Bogenmass: 2.5

Dies entspricht im Gradmass 143.239 Grad.

|  | bzw. |
| --- | --- |

Ihre Wahl: 2

Winkel im Gradmass: 270

Dies entspricht im Bogenmass 4.71239.

ges.: Struktogramm, Programm